# ПАСПОРТ

# на душевое поворотное ограждение

# Левое                                               Правое

| H | L |
| --- | --- |
| 1400 | 750 |

# 2017 год

# Пояснения к сборке ограждения

# Стекло имеет антикапельное покрытие AQVACLEAN.

# Для плотного прилегания ограждения к ванне отрегулируйте положение стекла по вертикали, после чего закрепите винтами.

# После установки для герметизации мест соединения рамы душевого поворотного ограждения и стены воспользуйтесь силиконовым гелем.

# Используйте нейтральное моющее средство для чистки алюминиевых рам и стекла, для придания блеска и чистоты.

# Меры предосторожности

# Шторка изготовлена из безопасного закаленного стекла толщиной 5 мм но, тем не менее, во избежание получения травм открывать дверцу необходимо мягче, регулярно (ежемесячно) смазывать поворотные петли.

# На пути полного разворота двери (внутрь или наружу) обеспечить полное отсутствие препятствий.

# Запрещается использовать кислотные и щелочные растворы и острые предметы для чистки. Чистку, защиту и техническое обслуживание проводить регулярно.

# Использование душевого поворотного ограждение детьми и людьми с ограниченными возможностями осуществлять под присмотром.

# Не облокачиваться на ограждение и не вешать вещи.

# Не подвергать воздействию температуры выше 80°С и резким перепадам температур.

# Организация не несет ответственности за возможный вред здоровью нанесенный при несоблюдении данных мер предосторожности.

При несоблюдении изложенных рекомендаций претензии по гарантийному обслуживанию не принимаются.

# Стекло – 1 шт.;

# Пристеночный профиль – 1 шт.;

# Пластиковый отбойник для воды – 1 шт.;

# Дюбель – 3 шт.;

# Саморез 4х30мм – 3 шт.;

# Гайка – 3 шт.;

# Саморез 4х10 мм – 3 шт.;

# Декоративная заглушка – 3 шт.;

# Декоративное закрытие профиля -1 шт.

Порядок установки:

- С помощью уровня выставить пристеночный профиль на расстоянии 20 мм от края ванны. Наметить отверстия для крепления к стене.

- С помощью шуруповерта просверлить 3 отверстия Ø6 мм и вставить в них дюбели.

- Прикрепить пристеночный профиль к стене с помощью саморезов 4х30мм.

- Вставить рамку со стеклянной шторкой в пристеночный профиль, надев на стекло защитный пластиковый профиль.

- Закрепить рамку со шторкой в пристеночном профиле с помощью саморезов 4х10 мм. Надеть декоративные заглушки на саморезы.

- Надеть верхнюю декоративную заглушку на профиль.

- Места стыков профиля со стеной заизолировать силиконовым герметиком и дать просохнуть в течении 24 часов.

Гарантия производителя.

Срок службы в течение, которого производитель гарантирует исправную работу изделия 1 год.

На стекло (стеклянную дверь) гарантии нет. Принимается покупателем непосредственно в магазине.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| Модель |  |  | Торговое предприятие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заводской номер № |  |  | Дата покупки |  |
| ОТК |  |  | Продавец |  |
| (заполняет изготовитель) |  | (заполняет изготовитель) |