Инструкция

по

сборке и установке

ДУШЕВЫХ ПЕРЕГОРОДОК

| Ширина перегородки, мм |  |
| --- | --- |
| 1200 |  |
| 1400 |  |

| Цвет исполнения |  |
| --- | --- |
| Gold |  |
| Bronze |  |

| Заводской номер |  |
| --- | --- |

2017 год

Габаритные размеры душевых ограждений

Комплектация

|  |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Направляющий профиль | 2 |
| 2 | Стойка | 2 |
| 3 | Компенсационный профиль | 2 |
| 4 | Стеклянные двери | 2 |
| 5 | Ролик верхний | 4 |
| 6 | Ролик нижний | 4 |
| 7 | Комплект ручки | 2 |
| 8 | Комплект метизов | 1 упаковка |

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца (покупателя).

Порядок установки

- Подготовить место для установки душевого ограждения.

Внимание! Ограждение устанавливается в распор между двумя стенками

- По уровню выставить компенсационный профиль (поз.3), наметить отверстия для крепления к стене. Просверлить отверстия в намеченных местах на глубину, соответствующую размеру дюбеля. В выполненные отверстия устанавливаем дюбели.

- Собрать ограждение из профилей и неподвижного стекла.

- Установить ограждение в подготовленное место и закрепить к стенам с помощью саморезов.

- Установить двери. Отрегулировать ход роликов.

- Обработать силиконом места стыков и не мочить в течении 24 часов, пока силикон не высохнет.

Гарантийное обслуживание

В течении гарантийного срока осуществляется бесплатный ремонт и замена изделия, если оно вышло из строя по причине дефектов изготовления или дефектов использованных в производстве материалов.

Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения при транспортировке, хранении, в процессе эксплуатации (царапины, сколы, трещины и прочее), при неправильном монтаже, неквалифицированном ремонте.

- повреждения при использовании неоригинальных запасных частей.

- повреждения, вызванные независимыми от производства причинами (пожар, загрязненность воды, перепады давления и прочее).

Сроки гарантии

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения изделия и не увеличивается на период ремонта изделия.

Гарантийный срок на ролики - 1 год.

На раму шторок и лакокрасочное покрытие рамы шторок – гарантия не распространяется.

Стекло (стеклянные дверцы) принимаются покупателем непосредственно в магазине или при монтаже (гарантия не распространяется).

Дополнительную информацию можно получить в сервисных центрах или на сайте www.radomir.ru

Адреса предприятия-изготовителя

Предприятие-изготовитель: ООО «Радомир».

Юридический адрес: 109052, г. Москва, Рязанский проспект, д.2, стр.2

Производство: 601911, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Еловая, д.25